## Slide 1: CXL
2022.10.31 洪文韬

## Slide 2: background
新兴行业和场景的出现加剧了性能对硬件的依赖，处理器和存储器的性能之间存在鸿沟，存储器容量和带宽需求无法满足，需要全新的存储器接口技术
人工智能和大数据的兴起推动了异构计算和分解的潮流，需要针对异构计算和组合基础架构开发下一代互联技术，以实现高效的资源利用
服务器市场在内存上面临的一大挑战就是成本，内存容量扩大一倍价格随之上涨一倍，想要实现更大的内存始终存在瓶颈
现有内存没有得到有效利用
容量、带宽、成本、利用率、异构计算

## Slide 3: PCIe
PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准， 相对于PCI总线的并行总线结构，PCIe总线 属于高速串行端到端双通道高带宽传输。
从结构上看，PCIe总线是一个层次性很强的 树状形总线接口
PCIe设计规范包含三层架构：事务层、数据 链路层、物理层
PCIe是服务器主流总线解决方案，数据爆炸 式增长以及异构计算大行其道的当下，PCIe 已经开始出现后继无力的现象

## Slide 4: Genz
GenZ是一种内存语义架构，通过OpCodes和 OpClasses定义了大量的内存语义操作，从而 实现在不同组件的内存之间进行高效的数据 传输。
技术优势
  存储器互连+CPU和加速器互连，减轻CPU压力
  能够重新配置系统，在资源供应和共享方面更加 灵活、响应更快
  使用一种高带宽、低延迟和高效的协议来简化软 硬件设计，降低了解决方案的成本和复杂性。

## Slide 5: NVlink
NVLink是NVIDIA开发并推出的一种总线及其通信协议。
NVLink采用点对点结构、串列传输，用于 多个NVIDIA图形处理器之间的相互连接。
技术优势
  支持处理器和加速器之间的高带宽一致性传 输以及对共享数据进行快速同步和高频率更 新
  能够实现显存和性能扩展，从而满足最大视 觉计算工作负载的需求

## Slide 6: CCIX
CCIX是一种能够将两个或两个以上器件 通过缓存一致性的方式来共享的片间互连
CCIX提供一种平衡方法，通过创建由CPU 和加速器组成的网状结构，使得所有计算 单元有对等的能力为内存扩展器件和加速器 提供高性能、低延时、芯片与芯片间的互连
技术优势：
  CCIX加速器cache一致性互连
  允许低延迟主存扩展，将处理器缓存一致 性扩展到加速器网络/存储适配器等
  通过单一互连标准支持多种ISA

## Slide 7: opencapi
OpenCAPI是开放式一致性加速器接口标准
技术优势
  高性能，单通道最高传输率25Gbps
  不占用CPU资源，允许外设在应用程序空间 内不经内核参与地自主运行
  兼容性好，支持各种硬件加速器、高性能IO 设备和高性能存储设备的连接
  完全开放。但OpenCAPI仅支持CPU直连， 不支持Switch

## Slide 8: cxl
CXL是一种基于PCIe协议的开放式互连新标准，支持CPU、硬件平台和加速器之间的高速高效互连。
CXL协议包括CXL.io，CXL.cache, CXL.memory三个子协议，三种可从中获益的设备

## Slide 9: The war of interconnect technologies
协议 | PCIe | GenZ | OpenCAPI | CCIX | NVlink | Infinity Fabric | CXL
类型 | 节点内总线标准 | 内存互连标准 | 加速器互连标准 | 加速器互连标准 | 加速器互连标准 | 加速器互连标准 | 加速器互连标准
场景 | CPU-IO设备 | 以内存为中心的互连 | CPU/加速器-加速器 | CPU/加速器-加速器 | GPU-GPU | CPU/GPU-CPU/GPU | CPU/加速器-加速器
成立时间 | 2001年 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2016年 | 2017年 | 2019年
主导/推出 | PCI-SIG | HP | IBM | ARM | NVDIA | AMD | Intel
最新进展 | PCIe 6.0 | Gen-Z1.1 | OpenCAPI 4.0 | CCIX 1.1 | Nvlink 4.0 | Infinity Architecture (4.0) | CXL 3.0
速率 | 64GT/s | 利用第三方物理层 | 25GT/s | 25GT/s | 50Gbit/s | N/A | 64GT/s
最高通道数 | 5.0-32 6.0-16 | N/A | 32 | 32 | 16 | N/A | 32
W in ！

## Slide 10: CXL 1.x
CXL 1.0版本支持CPU、硬件平台和加速芯片（如GPU、FPGA和其他专用加速器解决方案）之间的高速、高效互连。该技术建立在PCIe基础上，利用PCIe 5.0物理和电气接口在I/O协议、内存协议、一致性界面即CXL.cache\CXL.mem\CXL.io三方面提供协议支持。
设计规范三层架构：事务层、数据链路层、物理层
三种设备类型
  Type1:缓存设备，SmartNICs
  Type2:GPU和FPGA等具有挂 载到设备的DDR和HBM等存 储器
  Type3:内存扩展设备

## Slide 11: CXL 2.0
内存池化和CXL switch带来的内存扩展
  CXL.mem ->CXL内存的扩展(CXL 1.x)
  Pooling&switch -> CXL内存资源池化(CXL 2.0)
持久性内存标准化管理
Hot-plug、安全增强
兼容CXL 1.x

## Slide 12: PCIe 6.0
数据传输速率翻倍，总线上可用带宽为64GT/s，PCIe x 16的带宽可以达到128GB/s
脉幅调制PAM由原来的二进制NRZ信号变成了四态的PAM4信号
增加了FEC前向纠错以及 CRC循环冗余编码降低了PAM4的误码率
调整了固定数据包的大小FLIT256bytes，低延迟FLIT模式，通过将CRC分解成128bytes的FLIT颗粒进行传输，以减轻物理层存储和转发的压力
兼容前几代PCIe协议

## Slide 13: CXL 3.0
物理方面
  每通道吞吐量翻了一番，达到64GT/s【将PCIe使用NRZ信号转换为PAM4并结合固定数据包FLIT接口】，同时未增加延迟。
  FLIT 256字节，改变FLIT size适应PCIe 6.0 ，FLIT 长度变长可以提供更多功能位，能够用来构造更加复杂的连接拓扑和结构
  可以降级适应32 GT/s 和 16GT/s
  延迟问题，CXL 3.0仍然保持和CXL 1.x 2.0相同的延迟，即使增加了前向纠错等

## Slide 14: CXL3.0
  增强的一致性，引入真正的内存共享
  支持多级Switch，引入Fabrics功能，增加了所支持网络拓扑的种类和复杂性

## Slide 15: CXL 3.0
  支持点对点通信
  消除了单个CXL端口下游的 Type1、Type2设备的数量限制
  GFAM全局结构附加内存
完全向后兼容CXL 1.x 2.0

## Slide 16: Comparison of different versions of CXL

## Slide 17: products
硬件
  CPU: Intel Sapphire Rapids ; AMD EPYC Genoa
  Sumsung 512GB Compute Express Link（CXL） DRAM
  澜起科技 CXL MXC
软件
  新思科技 全球首款EDA CXL IP核解决方案
  Avery Design Systems 推出验证IP
  控制器IP由Synopsys 和 Cadence Design Systems 推出，Synopsys 已经让领先的客户能够集成符合标准的 Synopsys CXL 3.0 PHY、控制器、IDE 安全模块和验证 IP，帮助他们尽早开始其先进的芯片设计

## Slide 18: 感谢聆听！